容积式流量计产品型录

椭圆齿轮流量计是容积式流量计中的主要类型，用于计量在一定压力下封闭管道中满管流的流体流量。它具有精确度高、可靠性好、寿命长、量程范围大、压力损失小、粘度适应强等优点，测量基本上不受温度、压力变化的影响，且安装方便。主要用于测量石油制品的累积流量，也可用于其他化工溶液（腐蚀性介质除外）的计量。该流量计系直读累积式流体流量计，是由装有一对椭圆齿轮转自的计量室、密封联轴器（小口径流量计采用灵敏度高的磁性联轴器）和技术机构组成。

LC-A型 铸铁椭圆齿轮流量计广泛应用于各种油品对铸铁不腐蚀液体介质的计量. （-10~60℃）

LC-E型 铸钢椭圆齿轮流量计用于高压,低腐蚀液体介质的计量.（-20~100℃）加高温散热筒可达到200℃

LC-B型 不锈钢椭圆齿轮流量计 广泛应用于有较强腐蚀液体介质的计量.（如:酸\碱\盐及有机化合物的计量)（-10~60℃）

| 基本误差限（%） | ±0.5 |
| --- | --- |
| 公称压力（MPa） | 1.6 |
| 工作温度（℃） | -30-＋160 |
| 液体粘度（mPa﹒s） | 0.6-250 |
| 型 号 | 公称通径（mm） | 流量范围（m2/ h） |
|  |  | 石油产品粘度（mPa﹒s） | 化学液体粘度（m2/ h） |
|  |  | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 | 0.6-200 |
| LC-10 | 10 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 |
| LC-15 | 15 | 0.38-1.5 | 0.25-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 |
| LC-20 | 20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 | 0.6-3 |
| LC-25 | 25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 | 1.2-6 |
| LC-40 | 40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 | 2.4-12 |
| LC-50 | 50 | 4.8-24 | 3.2-24 | 2.4-24 | 3.8-19 |
| LC-80 | 80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 | 10-50 |
| LC-100 | 100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 | 16-80 |

LC系列椭圆齿轮流量计外形尺寸表（铸铁、不锈钢）
单位：mm

| 型 号 | 公称通径Dg | 总长L | 总宽H | 总高B | 中心高A | 法兰D | 法兰孔D1 | 螺栓孔n-φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-15 | 15 | 180 | 124 | 205 | 158 | 95 | 65 | 4-φ14 |
| LC-20 | 20 | 180 | 124 | 225 | 168 | 105 | 75 | 4-φ14 |
| LC-25 | 25 | 245 | 184 | 240 | 171 | 115 | 85 | 4-φ14 |
| LC-40 | 40 | 250 | 184 | 270 | 187 | 145 | 110 | 4-φ18 |
| LC-50 | 50 | 340 | 255 | 305 | 210 | 160 | 125 | 4-φ18 |
| LC-80 | 80 | 420 | 310 | 390 | 260 | 195 | 160 | 8-φ18 |
| LC-100 | 100 | 440 | 330 | 440 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 |

LC系列椭圆齿轮流量计尺寸表（铸钢）
单位：mm

| 型 号 | 公称通径Dg | 总长L | 总宽H | 总高B | 中心高A | 法兰D | 法兰孔D1 | 螺栓孔n-φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-15 | 15 | 200 | 138 | 220 | 160 | 105 | 75 | 4-φ14 |
| LC-20 | 20 | 250 | 164 | 232 | 180 | 125 | 90 | 4-φ18 |
| LC-25 | 25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4-φ18 |
| LC-40 | 40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4-φ23 |
| LC-50 | 50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4-φ23 |
| LC-80 | 80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8-φ23 |
| LC-100 | 100 | 555 | 442 | 478 | 370 | 250 | 200 | 8-φ25 |

注：铸钢流量计用于高压（6。4MPa、低腐蚀介质的计量）