TK系列 四轮平衡重式蓄电池叉车48V

| 1 | 名称 Description | 四轮平衡重式蓄电池叉车 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 型号 Model | TK30-30 |
| 3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 3000 |
| 4 | 载荷中心mm Load center | 500 |
| 5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 3000 |
| 6 | 门架倾角deg Tilting angle (forward- backward) | 6/12 |
| 7 | 轮胎配置 Wheel type |  |
| 8 | 车轮（X=驱动轮） wheel (x=driVing wheel) | 2x/2 |
| 9 | 货叉尺寸（LxWxT）mm Fork size | 1070x122x45 |
| 10 | 货叉调节范围mm Fork spread | 247~1060 |
| 11 | 全长(无叉) mm Overall length(without forks) | 2540 |
| 12 | 全宽mm Overall width | 1225 |
| 13 | 门架闭合时高度mm Overall height mast closed | 2060 |
| 14 | 货叉起升时最大高度（含挡货架）mm Overall height fork raised(with backrest) | 4200 |
| 15 | 护顶架高度mm Overhead guard height | 2180 |
| 16 | 转弯半径（外侧）mm Outside turning radius | 2320 |
| 17 | 最小堆垛通道宽度mm Min. intersecting aisle | 4210 |
| 18 | 最大行驶速度Km/h Max. walking speeds | 13.8 |
| 19 | 上升速度(满载/空载) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) | 128/282 |
| 20 | 爬坡能力% Grade abitity | 10 |
| 21 | 总重（含蓄电池）Kg Total weight( with battery) | 4980 |
| 22 | 前轮轮胎 Front tire | 28x9-15-12PR |
| 23 | 后轮轮胎 Rear tire | 18x7-8-14PR |
| 24 | 最小离地间隙mm Min. under-clearance | 135 |
| 25 | 行车制动 Service brake | 脚踏式/液压 hydraulic |
| 26 | 停车制动 Parking brake | 手动机械 mechanica |
| 27 | 蓄电池V/Ah 电压/容量 Battery | 80/500 |
| 28 | 充电机V/A Charger | 80/60 |
| 29 | 驱动马达Kw Driving motor | 10.0 |
| 30 | 起升马达Kw Lifting motor | 13.5 |
| 31 | 行走调速方式 Control system | MOSFET高频场效应晶体管控制器 |

●适用于单、双面托盘。

●可选属具：侧移器、平抱夹、纸卷夹、圆桶夹、回转货叉、串杆、起重臂、吊钩、加宽货叉架、货叉加长套等。