时差外夹式超音波流量计型录

外夹式(固定式)超声波流量计适用场合：
1,测量介质：适用于水、海水、污水、酸碱液、酒精、各类油类等均匀、单一、稳定的液体。
2,管道要求：适用于铜、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道。
3,安装位置：传感器安装点应满足上游10D、下游5D、距泵出口处30D（D指管径）。
外夹式(固定式)超声波流量计主要技术参数：
1，中文显示；
2，低电压、多脉冲超声波时差原理；准确度低于±1%重复性优于±0.5%；
3，范围0.01～±64m/s；主机工作温度-30℃～80℃；
4，源AC220V、DC8～36V或AC7～30V；防护等级IP65；
5，防爆等级ExdⅡBT4（TDS-100F2型）；功耗2W（国内同种机型中功耗最小）；
6，质量F1型：2.5kg壁挂式；     F2型：7.0kg防爆壁挂式
       FN型：2.5kg网络壁挂式  FS型：2.0kg盘装式
       SEYV75-2型专用屏蔽电缆（最长500米）
外夹式(固定式)超声波流量计功能特点：
双向计量，可计量正、负、净积累流量自动记忆前64日、前64月、前5年的累积流量
自动记忆前64日流量计的工作状态
自动记忆前64次上、断电时间及流量、可进行人工或自动补偿以减少流量损失
可编程批量（定量）控制器
配备GPRS/GSM模块可实现远程监控
信号输出：
4—20mA或0—20mA（精度±0.1%）
RS—232（选配RS—485）
继电器可输出近20种源信号
OCT输出累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的脉冲信号（1—9999Hz任选）信号输入：
可输入5路4—20mA模拟电流信号（如温度、压力、液位）

金湖英普瑞电子设备有限公司

超声波流量计选型表：

金湖英普瑞电子设备有限公司