篮式过滤器 篮式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用 当液体通过筒体进入滤篮后，固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内，而洁净的流体通过滤篮、由过滤器出口排出。当需要清洗时，旋开主管底部螺塞，排净流体，拆卸法兰盖，清洗后重新装入即可。因此，使用维护极为方便。

QS-LS-1型平底篮式过滤器 LS-2 弧底篮式过滤器 LS-3多芯篮式过滤器 DN D H1 H2 L b 滤网面积cm2型(B) 滤网面积cm2(B型II) DN50 φ133 230 360 300 R1/2" 686 686 DN80 φ219 320 475 420 R1/2" 1429 2133 DN100 φ273 380 550 480 R1/2" 2343 3775 DN150 φ325 620 820 560 R3/4" 4750 7867 DN200 φ426 800 1040 700 R1" 8919 14872 DN300 φ630 1000 1400 900 R1" 17671 30631 QS-LB1型高低接管平低篮式过滤器 QS-LB2型弧底篮式过滤器 QS-LB3型弧底多芯篮式过滤器 公称通径（mm） D H1 H2 L 滤网面积cm2型(B) 滤网面积cm2(B型II) DN100 φ273 250 480 600 R1/2" 2611 4684 DN150 φ325 350 700 850 R3/4" 4750 8746 DN200 φ426 500 900 1100 R1" 8705 16045 DN250 φ580 600 1000 1250 R1" 12759 24722 DN300 φ630 700 1150 1450 R1" 16258 30822

安装与维护：
1、篮式过滤器一般水平安装，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致。
2、过滤器工作一段时间后，滤芯内沉淀了一定的杂质，这时压力降增大，流速会下降，需及时清除过滤器芯内的杂质。
3、清洗杂质时，特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去的过滤器，过滤后介质的纯度达

不到设计要求，压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏。
4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏，需马上更换。

T型过滤器

T型过滤器属于管道粗过滤器系列，也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤，安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。
T型过滤器分为直流式和折流式，折流式T型过滤器一般安装于管道直角处，具有占地小、清洗方便，节省费用等特点。

| 直流式T型过滤器（SRTIV型） |
| --- |
| 折流式T型过滤器（SRTI型） | 反折流式T型过滤器（SRTII型） |

| 技术参数 | 规格尺寸mm |
| --- | --- |
| 产品型号 | QS-IV QS-I QS-II | 口径 | L | H |
| 壳体材质 | WCB 304 316L | DN50 | 250 | 149 |
| 过滤芯件 | 304 316L | DN65 | 292 | 170 |
| 螺栓螺母 | 20# 304 316L | DN80 | 312 | 181.5 |
| 过滤精度 | 10~300目 | DN100 | 362 | 267 |
| 密封垫片 | NER PTFE | DN150 | 464 | 259.5 |
| 环境温度 | +450OC~-30OC | DN200 | 560 | 311 |
| 公称压力 | 0~10.0MPa 150~600LB | DN250 | 636 | 350.5 |
| 连接形式 | 法兰 螺纹 对焊 | DN300 | 736 | 400 |
| 法兰标准 | GB HG SH JB ANSI JIS DIN | DN350 | 812 | 441 |
| 制造标准 | HGJ532-91 GB150-98 | DN400 | 864 | 469 |

安装与维护：
1、T型过滤器安装时，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持一致。
2、过滤器工作一段时间后，滤芯内沉淀了一定的杂质，这时压力降增大，流速会下降，需及时清除过滤器芯内的杂质。 
3、清洗杂质时，特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去的过滤器，过滤后介质的纯度达不到设计要求，压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏。
4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏，需马上更换。

Y型过滤器

Y型过滤器属于管道粗过滤器，可用于液体、气体或其他介质大颗粒物过滤，安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

SBYZ-III型铸造Y型过滤器-法兰连接

SBY型焊接Y型过滤器-法兰连接 SBYF型夹套保温Y型过滤器

DN L H 管塞N 50 2" 290 245 ZG3/8" 80 3" 350 315 ZG3/8" 100 4" 425 360 ZG3/8" 150 6" 540 460 ZG3/4" 200 8" 700 540 ZG3/4" 250 10" 800 660 M20×1.5 300 12" 950 750 M20×1.5 350 14" 1050 845 M20×1.5 400 16" 1250 920 M20×1.5